## Slide 1: Методы стерилизации в микробиологической лаборатории
Выполнила студентка 1 курса
Специальность «Лечебное дело»
Котельникова Дарья
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Минусинский медицинский техникум»

## Slide 2: Что такое стерилизация?
Стерилизация— это полное уничтожение всех форм микроорганизмов, включая вегетативные клетки, споры и вирусы.

## Slide 3: Классификация методов
1. Физические (Высокая температура, излучение)
2. Химические (Газы, растворы)
3. Механические (Фильтрация)

## Slide 4: Термические методы. Пар под давлением
Метод: Автоклавирование Принцип: Воздействие насыщенным водяным паром под давлением при температуре выше 100°C. Стандартный режим: 121°C, 1 атм, 15-20 минут. Механизм: Денатурация белков и коагуляция цитоплазмы. Что стерилизуют? · Питательные среды · Стеклянную посуду · Растворы · Загрязнённые материалы (отходы) Важно: Это самый надежный и основной метод в лаборатории!

## Slide 6: Термические методы. Сухой жар
Принцип: Воздействие горячим воздухом. Стандартный режим: 160-180°C, 60-150 минут. Механизм: Окисление клеточных компонентов. Что стерилизуют? · Металлические инструменты (петли, иглы, пинцеты) · Стеклянную посуду (чашки Петри, пробирки) · Термостойкие порошки Важно: Не подходит для сред, резины, тканей!

## Slide 8: Термические методы. Кипячение и Тиндализация
Кипячение (100°C): НЕ является стерилизацией! Убивает только вегетативные формы. Споры выживают.
Тиндализация (дробная стерилизация): Принцип: Трехкратная обработка текучим паром (100°C) по 30-60 минут с интервалом в 24 часа при комнатной температуре. Цель: Дать спорам прорасти в вегетативные клетки, которые погибнут при следующем нагреве. Что стерилизуют? Среды, чувствительные к высоким температурам (например, с углеводами).

## Slide 10: Химические и механические методы
1. Химическая стерилизация (газовая, растворами) Агенты: Пары формальдегида, перекись водорода, этиленоксид. Применение: Стерилизация оборудования, которое нельзя нагревать (оптика, пластиковая тара, аппараты ИВЛ). Минусы: Токсичность, длительность процесса. 2. Механическая стерилизация (фильтрация) Принцип: Физическое удаление микроорганизмов из жидкости или газа путем пропускания через мембранные фильтры с порами определенного размера (обычно 0,22 мкм). Что стерилизуют? Термолабильные растворы (антибиотики, витамины, сыворотки) Газы (воздух для ферментеров)

## Slide 12: Радиационный метод
Метод: Ионизирующее излучение (γ-лучи, β-лучи) Принцип: Повреждение ДНК и других жизненно важных молекул. Применение: В промышленности — одноразовая пластиковая посуда (чашки Петри, пробирки), шприцы, перчатки. В лаборатории используется редко.

## Slide 13: Контроль эффективности
Стерилизация должна быть под контролем. Физический: Датчики температуры и давления в автоклаве. Химический: Индикаторные ленты/термоиндикаторы, которые меняют цвет. Биологический: Наиболее достоверный. Использование тест-культур спор (например, Bacillus stearothermophilus для автоклава). Если споры погибли — стерилизация прошла успешно.

## Slide 15: Метод дисков (определение чувствительности бактерий к антибиотикам)

## Slide 18: Заключение и выводы
1. Выбор метода стерилизации зависит от свойств обрабатываемого объекта (термостабильность, агрегатное состояние). 2. "Золотым стандартом" в лаборатории является автоклавирование. 3. Для инструментов и сухой посуды незаменим сухожаровой шкаф. 4. Для термолабильных материалов используют фильтрацию или химические методы. 5. Обязателен контроль качества стерилизации для гарантии результатов и безопасности. Стерилизация — основа достоверности и чистоты любого микробиологического эксперимента.